## Slide 1
차량 조립 스마트팩토리
간명욱 · 비전 검사 담당 및 부품 설계 참여
본인 담당 및 참여 범위
비전 검사 전 과정 담당
이미지 수집·학습부터 검사 프로그램과 판정 신호 출력까지 수행
SOLIDWORKS 설계와 3D 출력
차량 부품과 가이드 설계, 어셈블리 조립 확인 후 Bambu Lab A1 출력
PLC I/O 확인과 전장 작업 보조
PLC 담당자와 실제 I/O 리스트·입출력을 대조 확인
배선 연결 및 모터 납땜 보조
사용 기술
Python
OpenCV
YOLO11n
PyTorch
OPC-UA
SOLIDWORKS
01
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 2
비전 검사 담당 범위
촬영과 학습부터 검사 프로그램 및 설비 통신까지
직접 수행한 작업
이미지 수집과 라벨링
램프·시트 등 검사 이미지 수집 및 라벨링
학습 데이터 보완
Roboflow와 AI를 활용한 증강으로 촬영 조건 보완
딥러닝과 검사 코드 구현
YOLO11n 학습과 Python 검사 코드 구성, 판정 신호 출력
검사 신호와 카메라 연결
OPC-UA 시작·완료·판정·오류 신호 연동 및 상태 확인
비전 개발 과정
01
이미지 촬영
실제 검사 대상 수집
02
데이터 준비
증강 및 객체 라벨링
03
학습과 실시간 검사
YOLO11n · Python
04
설비 신호 교환
OPC-UA로 PLC와 연동
사용 기술
Roboflow
PyTorch
Python
OpenCV
OPC-UA
02
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 3
촬영과 학습 데이터 준비
처음 접한 비전 작업의 순서를 자료와 조언을 통해 익힘
작업 과정과 어려움
촬영부터 라벨링까지 진행
학습에 필요한 이미지를 촬영하고 객체 영역 지정
다각형 라벨링의 시간 부담
객체 형태를 따라 점을 하나씩 지정하는 작업에 많은 시간 소요
다른 역할과의 작업 병행
모델링과 현장 보조를 함께 수행하며 라벨링 물량 확보에 제약
데이터 증강으로 촬영 조건 확장
Roboflow와 AI를 활용하여 방향 등 다양한 조건의 학습 이미지 준비
객체 라벨링 작업
사용 기술
이미지 촬영
Roboflow
데이터 증강
객체 라벨링
03
Roboflow 객체 라벨링 완료
여러 환경에서 사진촬영1
여러 환경에서 사진촬영2
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 4
딥러닝 학습과 인식 개선
객체 인식이 불안정한 상황에서 데이터를 보완하며 반복 학습
문제 해결 과정
초기 객체 인식의 어려움
프로그램 구성과 딥러닝 절차가 생소해 자료 조사와 조언을 병행
학습 조건 보완
여러 방향의 데이터 증강과 딥러닝 학습을 반복하며 인식 상태 확인
YOLO 객체 분류 인식 수준
관찰 기준 약 70~90%의 인식 수준 확인
정식 정확도 지표와 평가 조건은 추가 정리 필요
인식 개선 과정
01
실시간 테스트
객체 인식 상태 확인
02
학습 데이터 보완
촬영 방향과 증강 조건 조정
03
모델 재학습
보완한 데이터로 반복 학습
04
객체별 공급라인 분류
마지막·재활용 공정에 활용
사용 기술
YOLO11n
PyTorch
데이터 증강
실시간 테스트
04
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 5
시트 검사 방식 개선
정지 상태의 검사 조건을 활용해 색상과 픽셀 비율로 보완
문제와 해결 방법
근접 객체의 인식 혼동
마지막 검사라인에서 시트가 밀착해 객체 구분이 어려움
검사영역 분리 후 재검토
ROI 분리만으로 구분이 어려워 정지 상태에서 색상 검출 적용
조명·그림자 영향 보완
개방된 라인의 그림자로 색상 구분이 모호해짐
색상 검출 결과에 픽셀 비율 기준을 지정해 제품 유무 판정
시트 색상 검사
사용 기술
OpenCV
ROI
색상 픽셀 비율
제품 유무 검사
05
시트 인식 혼동
ROI별 색상·픽셀 비율 판정
시트 검출과 미검출 결과값
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 6
카메라 식별과 연결 문제 해결
연결 시 카메라 번호가 달라지는 문제를 Instance ID로 대응
문제 해결 과정
카메라 번호 변경
비전카메라 연결 시 번호가 바뀌어 검사 대상과 영상의 대응이 달라짐
장치 식별 방식 적용
단순 번호 대신 카메라 Instance ID를 기준으로 장치 식별
검사 카메라 매칭 성공
대상 카메라를 식별해 검사 화면에 연결하는 방식 적용 성공
재연결·재부팅 조건별 반복 검증은 보완 계획에 포함
카메라 연결 방식 비교
번호로 연결할 때
01
카메라 번호 변경
연결 대상이 달라지는 문제
Instance ID 적용
02
장치 식별
Instance ID로 대상 확인
03
검사 화면 매칭
식별한 카메라를 화면에 연결
사용 기술
Instance ID
카메라 매칭
Python
06
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 7
검사 프로그램과 OPC-UA 연동
설비 동작 순서와 비전·로봇 연결 관계를 파악하며 신호 연동
검사 프로그램과 설비 연동
검사 프로그램 구현
Python으로 실시간 검사·결과 표시 및 판정 신호 출력
OPC-UA 태그 연동
연동 태그를 만들고 PLC·로봇·비전에 태그 값을 지정
검사 시작·완료·판정·오류 신호와 상태 확인
분류 결과와 로봇 동작 연결
마지막·재활용 공정에서 YOLO로 객체 종류 분류
로봇이 판정 결과에 따라 해당 공급라인·창고로 이송
검사 코드 일부
OPC-UA 태그 구성
PLC
↔
KepServer
↔
비전
검사 시작 / 완료·판정·오류 신호 교환
사용 기술
Python
OPC-UA
KepServer
PLC 신호
07
실시간검사 프로그램
SCADA와 VISION 연동
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 8
부품과 가이드 설계 및 출력
본인 수행 · SOLIDWORKS 설계부터 Bambu Lab A1 출력까지
직접 수행한 작업
차량 부품과 가이드 설계
램프·시트·차량 상부와 하부, 공정용 가이드 모델링 및 도면 설계
어셈블리 조립 확인
부품을 조립해 결합 관계와 조립 상태 확인
3D 프린터 출력
설계 부품을 Bambu Lab A1으로 출력하여 제작 과정 수행
램프
시트
차량 하부
차량 상부
사용 기술
SOLIDWORKS
도면 설계
어셈블리
Bambu Lab A1
08
프로젝트 비전 검사 구역
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 9
PLC I/O 대조 확인과 전장 보조
본인이 실제로 수행한 현장 작업
참여 내용
실제 I/O와 PLC 입출력 대조
전장에 연결된 실제 I/O 리스트와 PLC 입출력을
PLC 담당자와 함께 대조 확인
래더 구조와 동작 방식 학습
래더 직접 작성 없이 중간·종료 후 구조를 별도 학습
담당자의 설명을 통해 동작 방식 이해
배선 연결과 모터 납땜
전장 담당자의 배선 지시에 맞추어 연결 작업 및 모터 납땜 지원
PLC MAIN 래더
I/O 리스트
사용 기술
래더 학습
실린더
센서
배선 연결
납땜
09
PLC ROBOT 래더
PLC VISION 래더
전장 보조전 기초교육
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 10
앞으로의 학습과 실습 계획
한 번에 작은 실험을 완성하고 기록하는 방식으로 보완
실행 계획
기초 단계
추가 공정 또는 조건에 따른 이미지 추가 및 증강
라벨링·학습·추론까지 다시 완성 각 단계의 입력 파일과 결과, 설정값을 정리
검증 단계
별도 실제 촬영 이미지로 조건별 검사와 오류 유형 기록
카메라 번호 변경 및 재연결 상황에서 대상 매칭 확인
설비 연동 단계
시작·완료·오류·리셋 조건을 문서로 정리하고 PLC 동작과 비교
래더 읽기와 센서·실린더 동작 확인 실습 지속
제출 전 확인할 사항
01
YOLO 평가 근거
약 90% 확인 이미지 수·조건
02
밸브와 I/O 항목
스토퍼 편솔·양솔 및 대표 I/O
03
PLC 역할 표현 반영
I/O 대조·구조 학습으로 수정
보완 항목
Python 학습
데이터 검증
카메라 매칭
PLC 기초
10
Notes: 내용 출처: 사용자 제공 자료와 2026년 10월 2일 참여 범위 정정. 미참여 분야는 제외. 약 70~90%는 사용자 관찰에 따른 인식 수준이며 mAP나 통계적 정확도로 해석하지 않음. 회고와 향후 계획은 추천 문안. 덴소 티칭 경험은 본 프로젝트 참여와 구분해 본 자료에서 제외. 디자인 참고: 사용자 첨부 이미지. 도식은 사용자 설명에 따른 개발 과정과 문제 해결 방법을 정리한 개념도. 프로젝트 사진은 사용자 제공 자료.

## Slide 11
전체 프로젝트
프로젝트 이미지 및 동영상
워크구성
SCADA
HMI
EPLAN
프로젝트
공정 소개 동영상